ТУ 2388-002-86645290-2011

КАРТА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Очиститель  монтажной  пены  «Delux»

Описание продукта

Очиститель    монтажной   пены    -    готовое к применению многофункциональное средство, предназначенное для удаления остатков не отвердевшей пены и полиуретанового клея, а также для очистки клапанов баллонов и пистолетов для монтажной пены. Продукт менее агрессивен к профилям ПВХ* и в меньшей степени вреден для кожным покровам человека по сравнению с другими распространенными средствами для очистки. Отлично подходит для обезжиривания металлических поверхностей перед нанесением герметика или полиуретана. Может использоваться для очистки оконных стекол и защиты их от конденсата (предотвращает запотевание). Высокие антисептические свойства способствуют удалению грибков и бактерий с очищаемых поверхностей*. Газ, содержащийся внутри баллона, безопасен для озонового слоя.

Очиститель для полиуретановой пены производится в соответствии с ТУ 2388-002-86645290-2011

* (перед использованием необходимо провести предварительное тестирование на небольшой части материала)

Возможности применения и технологические свойства

- Благодаря игле распылителю может применяться для прочистки клапана и трубочки адаптерного баллона монтажной пены

- Отлично удаляет  остатки не отвердевшей пены или полиуретанового клея.

- Незаменим для очистки пистолетов для монтажной пены и клапанов баллонов

- Не вступает в реакцию с ПВХ и большинством других пластиков

- Предотвращает запотевание стекол

- Высокие антисептические свойства

- Экологичность - озоносберегающая рецептура

Цвета и упаковка

Цвет прозрачный. Упаковка: аэрозольный баллон 650мл.

Показатели технических свойств:

- Объем наполнения: От 260 мл до 550 мл для баллона 650 мл.

- Основной компонент: Метилацетат 75%    САS 79-20-9

- Газ вытеснитель: ГВАУ(очищенный  пропан/бутан) 25%

- Консистентность: жидкость под давлением (5 бар при температуре до +20оС

- Плотность: 1.24

Инструкция по применению:

Применение с помощью пистолета для монтажной пены -   Отвернуть баллон с пеной от пистолета. Прикрепить наконечник (иглу распылитель) к клапану Очистителя. Нанести Очиститель на клапан баллона с пеной и адаптер пистолета для их очистки от следов свежей пены. Снять наконечник и прикрутить баллон Очистителя к пистолету. Нажимая  несколько раз на курок пистолета, промывать его до тех пор, пока выходящая из трубки струя не будет содержать остатки пены.

Ручное применение -установить наконечник на клапан баллона с очистителем. Нанести средство на свежие остатки пены или полиуретанового клея. Удалить загрязнения с помощью сухой ветоши.

Рабочие температуры: от+5оС до +30оС

Логистическая информация:

| Класс огнестойкости | Масса брутто | Упаковка | Кол-во штук в коробке | Кол-во штук в паллете |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F/B3 | 420 г | Баллон | 12 | 1176 |

Информация для транспортировки:

Техническое название «Аэрозоли» UN 1950

- Автотранспортом: ADR/RID  Класс 2/5 F UN 1950

- Морским транспортом: IMDG: 2 Класс 2.1 UN 1950

- Воздушным транспортом: ICAO/IATA-DGR: III

Условия хранения и гарантийный срок:

Повышенный срок хранения - 36 месяцев (при этом гарантийный срок 24 месяца)

Температура хранения: от +5oС до +25oС  (допускается кратковременное повышение температуры до +30oС  и понижение до -10oС)

Запрещается хранить баллон при температуре выше +50oС.

Маркировка:

Символы:

- Xn- вредный,

- F- огнеопасный.

- R – предложения: 36-38/41/66/67

- S – предложения: 9/16/23-25/36/37/51

Меры безопасности:

Работать в  защитных очках и перчатках. Содержит метилацетат. Баллон находится под давлением. Оберегать от прямого солнечного излучения, не допускать повышения температуры выше +50°C. Использованные баллоны не прокалывать и в огонь не бросать. Хранить вдали от источников огня - не курить Не направлять выходящую из баллона струю в сторону раскаленных поверхностей или открытого огня. Хранить в местах, недосягаемых для детей. Применение